## Slide 1: Normatívne dáta motorických a senzitívnych vodivostných štúdií populácie Slovenska (SMDNE ) Kritériá výberu osôb a navrhované metodiky vyšetrení.
Kučera P., Záhon P. , Traubner P:
I. neurologická klinika FN a LF UK Bratislava

## Slide 2: SMDNE (Slovenská Multicentrická Databáza Normatívnych hodnôt Elektromyografických vyšetrení
Koordinátor projektu I. Neurologická klinika FN a LFUK v spolupráci s Katedrou informatiky a výpočtovej techniky FEI STU Bratislava
V rámci medzinárodnej spolupráce s European Research Network for Intelligent Support of Electromyographic Studies ( EMG -Net )
Projekt EMG-Net v rámci programu SHERPA – INCO COPERNICUS NO 977069 (INRIA Rhone Alpes)

## Slide 3: Používané normatívne hodnoty v praxi EMG laboratórií
. Referenčné hodnoty EMG laboratória
. Referenčné hodnoty z literárnych údajov
. Referenčné hodnoty vybranej vzorky populácie definovaného regiónu ( oblasť, kraj, štát )

## Slide 4: Referenčné hodnoty EMG laboratória
Najpoužívanejší a najvšeobecnejšie akceptovaný štandard
limitácia zaužívanými metodikami vyšetrení v danom laboratóriu
nevýhodou je neporovnateľnosť výsledkov s inými EMG laboratóriami

## Slide 5: Referenčné hodnoty z literárnych údajov
Výhodou je ich všeobecná dostupnosť
ich validita je limitovaná :
- technickými parametrami a vekom prístrojov, na ktorých boli získané ( staršie osciloskopické EMG prístroje )
- napr. rasovými odlišnosťami zvoleného výberu osôb

## Slide 6: Referenčné hodnoty vzorky populácie definovaného regiónu
Podmienkou ich použiteľnosti je :
- štandardizácia metodík na základe konsenzu EMG laboratórií
- použitie moderných prístrojov s porovnateľnými technickými parametrami a spôsobom zaznamenania meraní ( analógovo-digitálny prevodník, PC, obdobné softvérové vybavenie prístrojov )
výhodou je porovnateľnosť výsledkov z rôznych laboratórií ( časový a ekonomický benefit )

## Slide 7: Čím a na čom? Technické a personálne vybavenie partnerov projektu
EMG prístroj novej generácie na báze PC so základným softvérom pre vodivostné štúdie
teplomer pre meranie kožnej teploty
PC min. triedy 486 s operačným systémom Windows 95 a vyšším pre ukladanie hodnôt do pripravenej databázy (fakultatívna podmienka )

## Slide 9: U koho ? Charakteristiky požadovaného súboru
200-300 osôb s približne 50 % zastúpením oboch pohlaví
vek 10 - 60 rokov a viac, po vekových dekádach (min. 20 osôb vo vekovej dekáde )

## Slide 10: U koho ? Vylučovacie kritériá výberu osôb
Ochorenia s lokálnym postihnutím nervov, koreňov a miechy
Celkové ochorenia ( systémové, metabolické, infekčné a hereditárne ) sprevádzané postihnutím PNS a miechy
Nádorové ochorenia
Dlhodobé užívanie látok a liekov vyvolávajúcich postihnutie PNS a miechy

## Slide 11: Ako ? Všeobecné pravidlá pre vyšetrujúceho
Vyšetrenie jednotlivej osoby tým istým elektromyografistom
Vyšetrenie požadovanej štruktúry vždy na pravej i ľavej strane
Kožná povrchová teplota nesmie poklesnúť pod 32 st. Celzia

## Slide 12: Ktoré štruktúry, techniky a vyšetrenia ?
Horné končatiny
MCS :
- n. medianus
- n. ulnaris
- n. radialis
SCS ( antidromne ) :
- n.medianus
- n.ulnaris
F-vlna -n.median. a uln.
Dolné končatiny
MCS :
- n. tibialis
- n. fibularis
SCS (antidromne ) :
- n. suralis
H-reflex ( m. soleus)
F-vlna :
- n. tibialis a n.fibularis

## Slide 13: Motorická štúdia – N.medianus
Snímacia elektróda: v strede línie smerujúcej od prvého metakarpofalangeálneho kĺbu a až po úpon šlachy m.flexor carpi radialis
Referenčná elektróda: v oblasti distálneho interfalangeálneho kĺbu
Vzdialenosť od stimul. katódy :650 mm

## Slide 14: Motorická štúdia – N.ulnaris
Snímacia elektróda: v strede línie smerujúcej od piateho metakarpofalangeálneho kĺbu a až po os piriformis
Referenčná elektróda: oblasť stredného falangu piateho prsta
Vzdialenosť od stimul. katódy : 700 mm

## Slide 15: Motorická štúdia – N.radialis
Snímacia elektróda proximálna: v strednej oblasti m.extensor indicis proprii
Referenčná elektróda: oblasť piateho metakarpu
Vzdialenosť od stimul. katódy : 800 mm

## Slide 16: Motorická štúdia N.peroneus profundus
Snímacia elektróda: v strednej oblasti m.extensor digitorum brevis
Referenčná elektróda: oblasť piateho metatarsofalangeálneho spojenia
Vzdialenosť od stimul. katódy :750 mm

## Slide 17: Motorická štúdia – N.tibialis N.plantaris medialis
Snímacia elektróda: v strednej oblasti m.abductor hallucis (asi 10mm pod zadnou hranou os naviculare)
Referenčná elektróda: oblasť proximálneho falangu prvého prsta
Vzdialenosť od stimul. katódy :1000 mm

## Slide 18: Senzitívna štúdia – N.radialis - antidrómna technika
Snímacia elektróda: v strednej oblasti prvého metakarpu nad šlachami m.extensor pollicis
Referenčná elektróda:oblasť stredného falagu palca z dorzálnej strany
Vzdialenosť od stimul. katódy : 1000 mm

## Slide 19: Senzitívna štúdia – N.medianus antidrómna technika
Elektródy: prstencové
Snímacia elektróda : v oblasti bázy II. prsta
Refernečná elektróda : v oblasti distálneho interfalangeálneho zhybu II. prsta
Vzdialenosť od stimul. katódy : 1300 mm

## Slide 20: Senzitívna štúdia – N.ulnaris antidrómna technika
Elektródy: prstencové
Snímacia elektróda : v oblasti bázy V. prsta
Referenčná elektróda : v oblasti distálneho interfalangeálneho zhybu V. prsta
Vzdialenosť od stimul. katódy : 1300 mm

## Slide 21: Senzitívna štúdia – N.suralis antidrómna technika
Elektródy: povrchové kontaktné
Snímacia elektróda: za laterálnym maleolom
Referenčná elektróda: cca 3 cm distálnejšie
Vzdialenosť od stimul. katódy : 1400 mm

## Slide 22: H-reflex ( m.soleus )
Snímacia elektróda:nad m. soleus - stred vzdialenosti medzi tibiálnym kondylom a mediálnym maleolom
Referenčná elektróda: nad Achillovou šľachou
stimulácia n.tibialis vo fossa poplitea (stimulačná katóda proximálne ! )
Vzdialenosť od stimul. katódy :1900 - 2500 mm

## Slide 23: F - vlna
n.medianus (m.opponens pollicis )
n.ulnaris (m.abductor dig. minimi )
n.peroneus (mm.extensores dig.brev.)
n.tibialis (m.abductor hallucis long)
Štandardné umiestnenie snímacích elektród (motor.štúdie)
štandardná vzdialenosť stimul.katódy od aktívnej elektródy
katóda proximálne voči anóde

## Slide 24: Čo z toho ,čo za to a čo od koho? Realizačný výstup a finančné zabezpečenie
Dostupné normatívne údaje v tlačenej alebo elektronickej podobe
štandardizácia metodík vyšetrení a tým porovnateľnosť výsledkov laboratórií na Slovensku
podnet ( dúfam ... ? ) pre finančnú podporu elektromyografických laboratórií MZ , inštitúciami a firmami